百官街道山塘水库抢险预案

一、编制目的、依据和原则

1.编制目的

为切实加强水库管理，确保水库安全度汛，当水库发生重大险情时，能及时有效地做好抢险救灾、人员转移，以确保下游人民群众生命、财产的安全，最大限度地减轻灾害带来的损失。

2.编制依据

（1）《中华人民共和国水法》

（2）《中华人民共和国防洪法》

（3）《水库大坝安全管理条例》、《浙江省水库大坝安全管理办法》、《浙江省水库大坝管理暂行办法》

3.编制原则

水库出险应急处置应坚持“以人为本”的指导思想。贯彻“以防为主，全力抢险”的基本原则，按照行政首长责任制的要求，实施统一指挥，做到职责明确，责任到位、反应敏捷、运行高效，调动一切可以调动的社会力量，力保水库安全。

二、工程概况

我们百官街道现有小山塘水库四只，蓄水量均在5万方以下，九浸畈水库和岭光水库属（屋顶水库）。

1.二村九浸畈山塘水库位于城区的龙山脚下，集雨面积0.4平方公里，库容4.1万立方米，坝高9米，坝长90米，坝顶宽2.7米,距下游50米。区内共有1096户，3472人，淹灭区内面积35万平方米。该水库对灌溉和生活用水已不起作用，长年不蓄水，已作废弃水库。

2.岭光山塘水库下游的岭光村2011年整村已被拆迁，水库集雨面积约1平方公里，库容为4.75万立方米，坝高3.5米,坝长216米,坝顶宽为3米,水库建于60年代。2005年3月，根据市水利局设计要求，对水库大坝进行全线砌石护坡除险加固，溢洪道宽度由原来的1.5米拓宽到5米，放水设施进行改装，确保了大坝安全。2011年水库下游的岭光村已整村拆迁。

3.路东村泥夹岙山塘水库，集雨面积0.4平方公里，库容为4.82万立方米，坝高4.3米,坝长131米,为确保大坝安全，已对水库大坝进行砌石护坡除险加固，泄洪畅通，下游无需人员转移。

4.路东村兰芎山山塘水库，集雨面积0.25平方公里，库容为0.89万立方米，最大坝高5.4米,坝长53米,为确保大坝安全，2012年已对水库除险加固，泄洪畅通。

5.水库水工监测

九浸畈山塘水库、岭光山塘水库、泥夹岙山塘水库、兰芎山塘水库设有水库巡查管理人员，在汛期内对水库大坝做到经常性巡查，如发现异常，及时报告街道办事处和市三防办。

三、水库抢险处置程序

（一）水库管理人员按照规定职责进行巡查，当发现水库发生险情立即向村负责人报告及街道防汛副总指挥报告。

（二）村负责人接到管理人员的报告，应立即到现场勘察，并核查险情，确认后，并组织村抢险队伍到水库现场抢险。

（三）街道防汛副指挥接到报告后，应立即率领水利员及有关人员到现场对报告的情况进行勘察、核查，确认后向街道防汛总指挥及市防汛办报告，并组织现场队伍抢险。

（四）街道总指挥接到报告后，根据水库下游保护区内人员、财产情况和水库险情立即向市防汛指挥和分指挥报告，根据掌握的险情情况、水库下游情况和有关领导意见作出决策。

当水库险情为一类险情，情况危急，可能危及水库大坝安全时，街道防汛指挥立即赶赴现场并发布如下命令：

1.命令村负责人及村防汛组织执行转移预案，采用任何形式和手段通知村民（居民），按水库下游人员转移方案实施人员转移，确保人员安全。

2.命令街道防汛副指挥组织抢险突击队和调动人员赶赴现场抢险，采取应急措施控制险情。及时调集抢险物资运往水库现场。

3.要求市指挥部派员做好抢险的技术指导工作，街道防汛指挥根据市水利技术专家提出抢险技术方案作出决策，根据现场抢险力量、物资到位等情况，组织实施抢险。

（五）抢险顺利，抢险成功

由街道防汛指挥向市防汛指挥报告，宣布解除险情，通知已转移的人员返回，进入对抢险工作和预案的评估工作。

（六）抢险不成功

由街道防汛指挥向市防指报告，宣布抢险人员立即全部撤离现场，转入救灾工作，并对抢险工作抢险预案和失事原因进行分析、评估，部置灾后生活。

（七）当水库险情为二类险情，暂不会对水库大坝安全构成严重威胁时，街道防汛总指挥作出如下决定：

1.命令村负责人及村防汛组织人员通知下游群众做好转移准备。

2.命令街道防汛副指挥组织好抢险队伍处于待命状态。

3.命令村负责人率村抢险队伍采取应急措施控制险情。

4.命令水库管理人员加强险情监测和报告工作。

5.当水库险情继续发展为重大险情，危及大坝安全时，按一类险情方案组织抢险。

四、险情种类及判别标准

（一）一类险情水库的确定：

1.水库水位接近坝顶，洪水可能漫坝。

2.迎水坡和背水坡大面积滑坡。

3.坝体形成漏水通道，且有增大趋势。

4.溢洪道边坡失稳，溢洪道阻塞，无法正常泄洪，情况危急，有可能危及大坝安全时。

（二）二类险情水库确定：

1.迎水坡出现跌窝、塌坑。

2.局部纵向裂缝。

3.渗漏散浸，暂不会对水库大坝安全构成严重威胁。

五、水库抢险行政保障

（一）组织机构

1.街道办事处防汛领导小组

总 指 挥：夏万土

副总指挥：金谦、沈虹琳

成    员：汤毓洁、何  杰、王  平、许安德、潘百信、赵灿忠、任建生、朱  贵、金逸波、俞学文、贾毅炜、金荣桥、徐慧瑛、范岳夫、虞增泉

2.九浸畈水库防汛领导小组

组  长：贾铭祥

副组长：张志诚

成  员：张友君、陈建平、章成龙、蒋宗浓、蒋勇

3.岭光村岭光水库防汛领导小组

组  长：王胜江

副组长：王吉祥

成员：陈建国、俞小花、蒋桂琴

4.路东村山塘水库防汛领导小组

组  长：严振龙

副组长：严忠庆、陶兴尧

成  员：严国祥、马泉苗、陈百来、马小英

（二）抢险物资储备

水库储备物资有：编织袋2500只，铁锹60把，畚箕100双等，可供抢险时先用。

六、水库下游人员转移方案

（一）九浸畈水库

| 紧急撤离人员 | 落实人员 | 撤离方式 |
| --- | --- | --- |
| 村名 | 户数 | 人口 | 负责落实 | 总负责 | 地点：畚箕山、凤鸣山庄、龙皇塘山上 |
| 一村 | 160 | 600 | 村三委会 | 贾铭祥 |  |
| 二村 | 150 | 500 | 村三委会 |  |  |
| 三村 | 60 | 220 | 村三委会 |  |  |
| 四村 | 6 | 20 | 村三委会 |  |  |
| 社区 | 720 | 2132 | 社区干部 |  |  |

（二）岭光水库

岭光水库下游的岭光村2011年整村已被拆迁，无需人员转移。

七、抢险技术

1.渗水抢险措施

当水库持续高水位运行时，若坝体浸润线抬高，背水坡出逸点抬高，出现大面积的渗水，将威胁大坝的安全时，首先迅速降低水位，同时应采取临水截渗和背水坡反滤导渗的措施进行抢险。

2.管涌抢险措施

当背水坡脚附近发生的管涌处数较多，面积较大，并连成片，渗水涌沙比较严重时，采用土工布或砂石反滤压盖方法。反滤压盖范围应超过渗水范围周边1米。

3.漏洞抢险措施

当背水坡出现漏洞时首先要准确查到进水口，其次是当漏洞进水口基本确定后，按“上堵下排”的原则进行抢险。

4.滑坡抢险措施

当出现迎水坡滑坡的情况，应采取护脚固基，在滑动体坡脚部位抛石或沙袋压重固脚，在滑动体上削坡减载。

百官街道办事处

二0一三年五月七日