曹娥江上浦船闸及航道工程

监理工作与制度

（主要内容）

浙江公路水运工程监理有限公司

二0一九年九月

目   录

第一节、监理工作目标、范围、内容和依据	3

1.1监理工作目标	3

1.3监理工作内容	4

1.4监理工作的原则与依据	6

第二节、监理机构廉政制度与内部管理制度	6

2.1监理廉政制度	6

2.2监理机构内部管理制度	6

2.3监理机构工作制度	8

第三节本项目总的监理工作流程图如下：	12

3.1施工准备阶段监理工作程序、方法和要点	13

3.1.1施工准备阶段监理工作程序	13

3.1.2施工准备阶段监理工作方法和要点	14

3.2工程质量监理工作原则、依据、程序、方法和要点	15

3.2.1质量监理工作原则	15

3.2.2质量监理工作依据	15

3.2.3 质量监理工作目标	16

3.2.4质量监理工作程序	16

3.2.5质量监理工作方法	19

3.2.6质量监理工作要点	23

3.2.7质量风险分析及控制措施	24

3.3安全监理工作原则、依据、程序、方法和要点	25

3.3.1安全监理工作原则	25

3.3.2安全监理工作依据	25

3.3.3安全监理工作目标	25

3.3.4安全监理工作制度	26

5.3.5安全监理岗位职责	27

5.3.6安全监理的主要内容	27

3.3.7安全监理工作程序	30

3.3.8安全监理工作方法和要点	31

3.4环境保护监理工作原则、依据、程序、方法和要点	33

3.4.1环境保护监理工作的原则	33

3.4.2环境保护监理工作依据	33

3.4.3环境保护监理工作目标	33

3.4.5环境保护监理工作内容	34

3.4.7环境保护监理工作程序	35

3.4.8环境保护监理工作方法和要点	36

3.5标化工地建设监理工作原则、依据、方法	38

3.5.1标准化工地建设监理工作原则	38

3.5.2标准化工地建设监理工作依据	38

3.5.3标准化工地建设监理工作方法	38

3.6工程费用监理工作程序、方法和要点	40

3.6.2费用监理的方法和要点	41

3.7工程进度监理工作程序、方法和要点	46

3.7.1进度监理的原则	46

3.7.2进度监理工作目标	46

3.7.3进度监理的内容	46

3.7.4进度监理工作程序	47

3.7.5进度监理工作方法和要点	48

3.8合同管理监理工作程序、方法和要点	49

3.8.1合同管理的任务	49

3.8.2合同管理的监理工作方法和要点	49

3.9组织协调监理工作程序、方法和要点	57

3.10交工验收及保修期监理工作程序、方法和要点	57

3.10.1交工验收监理工作程序、方法和要点	57

# 第一节、监理工作目标、范围、内容和依据

## 1.1监理工作目标

1.监理工作总目标

统筹兼顾，认真做好本监理合同的质量、安全、环保、进度、费用监理、合同管理和信息与资料管理以及现场组织协调工作，全面优质地履行监理合同，监理工作满足监理招标文件和合同的各项要求，达到优质监理服务。

2.工程质量监理目标

本着“严格监理、热情服务、秉公办事、廉洁自律”的原则，按施工承包合同和监理服务合同及技术规范、图纸、验收标准等进行监理。建立全面的质量控制体系，强化承包人自检体系的管理，严格做好施工过程中的质量检验以及现场质量验收，强调工序验收。从而形成承包人自检，监理工程师抽检的二级质量保证体系。工作强调以事前控制为主，严格开工申请审批，杜绝施工质量事故的发生，以达到确保工程质量为合格工程。

3. 工程进度监理目标

要求施工承包人根据合同要求提出工程总进度计划，年度和月度施工进度计划和月报，审查并督促其实施，及时进行计划进度与实施进度的比较，按月给发包人通报工程情况，出现偏差时指令承包人进行调整，并督促承包人资金、机械、材料、人工等及时进场，以保证工程在合同规定的工期内完工。

4. 工程费用监理目标

认真审查承包人提交的现金流量计划，现场核实工程数量和计量，审查签发付款证书。严格审查计日工、额外工程、设计变更、价格调整，认真仔细地做好施工现场记录，当承包人要求额外补偿索赔时，做好各种证据、资料的记录、整理，为发包人把好费用关，控制好工程费用，使工程费用不超过概算费用。

5. 安全监理目标

1）、杜绝人身死亡责任事故；

2）、杜绝重大机械、设备损坏责任事故；

3）、杜绝重大交通责任事故；

4）、争创无重伤及以上事故工地；

5）、不发生多人中毒责任事故；

6）、不发生重大火灾责任事故。

6. 环保监理目标

针对施工过程环境保护进行全方位、全过程的监理，主要任务一方面是根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，对工程建设过程中污染环境、破坏生态、水土流失、污染水源等的行为进行监督管理；另一方面对建设项目配套的环保工程进行施工监理，确保“三同时”的实施，不发生重大环境污染事故。

7.合同管理目标

认真贯彻施工承包合同和监理服务合同，站在公正的立场上，充分发挥监理的控制与监理的特殊作用，协调发包人、承包商及各协作单位的关系。管理好合同，规范约束合同各方的行为，提高管理水平。

8.信息与资料管理目标

按照有关合同文件及项目法人规定，通过有组织的文件与资料的调用、传递、归档与保存，使监理、业主和施工单位等参建各方能及时、准确地获得相应的信息，为工程质量检验、交竣工验收以及日常管养维护提供详实的信息与资料，有助于管理者科学决策。

9.组织协调管理目标

充分发挥社会监理作为第三方的作用，组织和协调好参加本项目各单位和部门之间的关系，确保各项工作处于受控，并保持有条不紊。

## 1.3监理工作内容

根据《监理合同》的规定，监理工作内容主要包括：质量监理、安全监理、环保监理、进度监理、费用监理、合同及其他事项管理和组织协调等。具体包括：

1、编制《监理规划》和《监理细则》。

2、组织或参加施工图会审，参加设计交底。

3、参加设计交桩，审批承包人测量基准点的复测、原地面线测量及施工放线成果。

4、审查施工单位派驻到现场的主要技术管理人员的资质，督促和检查施工单位建立和健全质量、安全、环保等管理体系。

5、组织或参加第一次工地会议，组织监理工作交底会和工地例会。

6、检查施工单位的工地试验室设备到位及标定情况，审核其试验人员资质，督促施工单位办理试验室临时资质。

7、按照合同要求委托具有交通质监部门核发的试验检测资质且具有计量认证证书的试验检测单位进行检测，并按规定的频率独立开展监理的试验检测工作。

8、审批施工单位提交的工艺试验和标准试验报告，对拟用于本工程的原材料质量进行抽检。

9、审核施工单位拟用于本工程的机械设备的性能与数量。

10、审查施工单位提交的总体进度计划和各类进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审批施工单位的进度调整计划。

11、审查施工单位提交的本工程的施工安全风险评估报告、施工组织设计、施工方案（包括安全专项施工方案），提出审查意见，以确保正常施工的安全技术措施。

12、审查分包申请、分包合同和分包人的资质。

13、审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分。

14、签发合同工程开工令、分项（分部）工程开工申请。

15、要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工和报验，通过旁站、巡视、平行检测和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

16、对施工现场进行巡视检查，发现安全隐患立即要求施工单位进行整改；对有严重安全隐患时，要指令其暂停施工；若施工单位不停工，须向行政主管部门报告。

17、调查、处理工程质量缺陷、质量或安全事故，确认施工单位提出的修补措施和方法，并监督其实施。

18、签发分项、分部、单位或合同工程的暂停令和复工令。

19、组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书。

20、核算工程量清单，负责对已完工程进行计量，签发支付证书。

21、审查工程变更报告，报业主核准，发布变更令。

22、受理合同事宜，积极采取有效措施，尽量避免工程延期及施工单位对业主的索赔；对出现的工程延期和费用索赔；根据合同规定进行评估、审核和处理。

23、根据合同的规定处理违约事件，对争端进行协调并为仲裁提供证据。

24、编写监理月报、监理工作报告。

25、对施工单位的交工申请进行审查，组织对拟交工工程的检查和验收。

26、签发交工证书。

27、督促施工单位按有关竣工文件编制办法的规定编制竣工文件。

28、编制监理交、竣工文件。

29、在合同工程的保修期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认保修责任及修复费用；

30、保修期结束，经检查符合条件时，签发合同工程保修终止证书；

31、签认最终支付证书；

32、参加工程竣工验收。

## 1.4监理工作的原则与依据

2.4.1 监理工作的原则

2.4.2 监理工作的依据

# 第二节、监理机构廉政制度与内部管理制度

## 2.1监理廉政制度

## 2.2监理机构内部管理制度

1、监理培训与交底制度

2、监理内部会议制度

3、监理办收发文登记制度

监理办由专人负责进行收发文登记，并分类管理。

4、文件往来管理制度

1)监理办由专人负责文件往来管理。

2)往来文件必须规范管理，拒收不符合规范要求的文件。

3)往来文件处理完成后根据文件类别或处理途径进行归档、返还承包商或移交发包人进行处理。

5、不良行为登记制度

6、监理人员考核制度

7、监理办内部考勤制度

1)监理办由专人负责进行考勤登记，每月月底汇总统计。

2)考勤记录表每月随监理月报向公司报送。

8、监理人员请、休假制度

9、文件档案资料管理制度

监理办设立资料员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。

10、办公生活用品领用制度

11、车辆使用管理办法

12、监理办食堂管理办法

13、监理办安全与社会综治管理制度

14、监理办廉洁监督制度

15、质量监理责任制度

监理工程师对承包人的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，需及时记入监理日志，指明缺陷部位、缺陷性质及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成明显隐患的问题，将由总监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知承包人，同时抄报发包人，承包人必须按要求及时做出整改，整改完成后通知总监理工程师复验签认。

16、安全监理责任制度

监理办必须建立健全安全监理责任制，按照法律、法规和工程建设强制性标准和监理合同履行监理职责，对工程安全生产承担监理责任。总监理工程师对本监理项目的施工安全监理负总责，并根据工程项目特点，明确监理人员的安全监理职责。各专业监理工程师对管辖范围的施工安全监理负责，组织实施管辖范围内的安全监理相关工作，并及时向总监理工程师报告本辖区的施工安全监理情况。总监理工程师、专业监理工程师及监理员要逐级签订安全责任书。

17、环保监理责任制度

监理办必须建立健全环保监理责任制，按照法律、法规和监理合同履行监理职责。总监理工程师对本监理项目的环保监理负总责，并根据工程项目特点，明确监理人员的环保监理职责。各专业监理工程师对管辖范围的环保监理工作负责，组织实施管辖范围内的环保监理相关工作，并及时向总监理工程师报告本辖区的环保监理情况。总监理工程师、专业监理工程师及监理员要逐级签订环保监理责任书。

## 2.3监理机构工作制度

1、设计文件及施工图审查制度

2、设计交底制度

3、施工组织设计（方案）审批制度

4、危险性较大工程安全专项施工方案的审查制度

（1） 施工单位要及时编制安全专项施工方案，并根据交通建设危险性较大工程分级管理对策措施要求，结合施工条件、技术管理水平综合考虑，确定是否组织专家论证。

（2） 施工单位组织召开安全专项施工方案专家论证会，对已编制完成的安全专项施工方案进行论证，并形成书面论证意见。专家组的书面论证审查意见要作为专项安全施工方案的附件备查。

（3） 安全专项施工方案按照专家论证会意见修改后，经施工单位技术负责人审核批准，上报监理办。

5、原材料检验及抽检制度

工程施工前，监理人员要审查水泥、钢筋等进场原材料的生产许可证、出厂合格证、试验检测报告以及供货厂家是否在浙江省内备案；审查施工单位是否已对原材料进行检验；试验检测员要按照规定的频率对原材料进行抽检，并对照监理独立抽检结果评判原材料是否合格，不合格的材料必须清退出场，禁止使用。

6、监理试验管理制度

7、单位工程、分部工程、分项工程验收制度

每一单位、分部、分项工程完工后，需先由施工单位相关技术人员进行自检，合格后报监理工程师检查验收。

监理工程师要从施工技术资料和工程实体质量两方面对报验的工程项目进行全面检查，符合设计及规范要求时予以验收并签认。

单位、分部、分项工程经监理验收并签认后，方可进行下道工序施工或隐蔽。

8、监理工作日志制度

9、工程开工报告审批制度

10、工程变更审批制度

11、隐蔽工程检查与验收制度

隐蔽以前，施工单位要根据《水运工程质量检验标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位要将需检查的隐蔽工程在隐蔽前24小时提出计划报监理工程师，监理工程师排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目需会同施工、设计单位共同检查签认。

12、旁站监理制度

监理工程师要对施工中的重要部位、关键工序和隐蔽工程进行旁站。旁站监理由监理员实施，严格按照《水运工程施工监理规范》、项目《监理规划》和《监理细则》以及2014年4月1日由浙江省交通运输厅工程质量监督局印发的浙交监【2014】18号《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理规定》的要求，重点对旁站项目的施工过程实行全方位、全过程的监督检查。

13、巡视监理制度

14、工程暂停和复工审批制度

在发生下列情况之一时，总监理工程师可按照施工合同和委托监理合同的约定，签发“工程暂停令”：

（1）建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；

（2）为了保证工程质量，需进行停工处理；

（3）施工出现了安全或环境污染隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

（4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

（5）施工单位未经许可擅自施工，或拒绝监理工程师监理。

总监理工程师下达工程暂停令需事先向建设单位报告。“工程暂停令”中须明确暂停施工的部位（工序）及有关工作内容。

工程暂停原因消失后，由施工单位提出“工程复工申请”，连同说明具备复工条件情况的附件报监理办。当工程暂停原因是由施工单位的原因引起的，施工单位需提交整改情况和预防措施报告。由总监理工程师对复工申请进行审查，签署明确的审查意见。

15、工程质量缺陷复验及追踪制度

16、工程质量事故报告及处理制度

凡在工程施工过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《水运工程质量检验标准》JTS257-2008的规定，需做返工处理的统称为工程质量缺陷。严重质量缺陷为质量事故。

工程质量事故发生后，总监理工程师要立即指令施工单位暂停该项工程的施工，采取有效的安全措施，并要求施工单位立即书面报告事故发生的时间、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等；总监理工程师需对事故处理方案进行审查，提出审查意见，报建设单位，方案批准后，再对处理方案的实施进行监理，处理合格后可发出复工指令。

17、施工安全监理与环保监理制度

18、施工进度检查及报告制度

19、工地会议制度

工地会议制度主要包括第一次工地会议、监理工程师例会、月度生产协调例会、专题会议。沟通参建各方信息、协调各方关系，促进各方认真履行合同权利与义务，是进行项目全面管理的重要手段。会议纪要需经与会各方签认。

20、监理报告和监理记录制度

监理办要按规定格式每月编制《监理月报》。每月26日前报业主单位。

21、工程竣工验收制度

当单位工程达到竣工验收条件，施工单位自评工作完成后，施工单位提交竣工报告和工程竣工报审表并附全部竣工资料，总监理工程师组织参建各单位进行工程竣工预验收；当施工单位根据预验报告进行整改完毕后，监理提出工程质量评定报告。监理要参加建设单位组织的竣工验收，并提供相应监理资料。

第三节、监理工作程序、方法和要点

# 本项目总的监理工作流程图如下：

监理工作总流程图

## 3.1施工准备阶段监理工作程序、方法和要点

### 3.1.1施工准备阶段监理工作程序

不同意                                                                  不合格

同意                              合格

同意

不同意

同意

施工准备阶段监理工作程序图

### 3.1.2施工准备阶段监理工作方法和要点

1、熟悉合同文件及有关技术标准规范

2、编制《监理规划》

3、编制《监理细则》

4、召开监理内部会议

5、组织监理人员内部学习和工作交底

6、核查设计文件及施工图纸

7、组织施工图会审

8、参加设计交底

9、调查施工环境条件

10、审批施工组织设计

承包人提交的施工组织设计及总体进度计划首先由各专业监理工程师审查并提出审查意见，然后由总监理工程师在合同规定的期限内审批。

- 审查施工安全风险评估报告

工程开工前，监理工程师审查施工单位编制的《施工安全风险评估报告》，并要有书面审查意见。无风险评估报告的，总监理工程师不得签发开工令。

12、检查保证体系

13、监理委托试验及审核施工单位工地试验室

14、检查施工机械设备进场准备情况

15、审批复测结果

16、验收地面线

17、审批工程划分

18、制定监理质量检验和评定记录表格

总监理工程师组织监理人员根据2013版《浙江省水运建设项目施工统一用表》和建设单位的工程管理规程，统一拟定并完善监理质量检验和质量评定记录表格和工程报表，送交建设单位备案。

19、确认场地占用计划

20、核算工程量清单

21、召开监理交底会

22、召开第一次工地会议

23、签发开工预付款支付证书

24、签发合同工程开工令

监理工程师收到承包人提交的合同工程开工申请后，对合同工程的开工条件（包括施工安全风险评估报告已经审查、施工组织设计已经监理审核建设单位审批、测量控制网点和基线已经检验合格、承包人施工和管理人员到位，施工设备已按需进场，主要材料已落实、现场水、电、路、通信已达到开工条件）进行核查。具备开工条件的，由总监理工程师签发合同工程开工令，并报发包人备案。

## 3.2工程质量监理工作原则、依据、程序、方法和要点

### 3.2.1质量监理工作原则

### 3.2.2质量监理工作依据

质量监理依据：

1、国家有关工程建设的法律法规：国家和省、市交通主管部门颁布的有关法律法规和规定，如《建设工程质量管理条例》、《水运工程施工监理规范》等。

2、国家、交通运输部颁布的有关工程质量管理的规定和技术规程、标准。

3、经批准的设计文件，包括设计图纸、设计说明以及图纸修改和设计变更、补充通知等

4、建设单位与监理单位签订的监理服务合同中有关质量控制的条款

5、施工承包合同中约定的质量等级和有关质量控制条款

6、施工招投标文件以及施工组织设计中承包人承诺的质量保证及质量控制措施等

7、本工程的《监理规划》与《监理细则》等

8、在工程实施过程中，经参建单位各方签认的有关会议记录，以及建设单位依据合同所签发的通知、指令、通报等文件

### 3.2.3 质量监理工作目标

确保工程质量为合格工程。

### 3.2.4质量监理工作程序

工程质量监理是工程监理的核心，是受业主委托，按照合同文件、设计文件、技术规范和质量标准的规定和要求，对工程施工全过程实施的全面质量控制和管理。监理工程师按照规定的工作程序，对施工各阶段的工程质量和各道工序实施全面的质量控制和管理，使施工项目和各分项工程的施工质量符合设计要求，使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和施工验收技术规范的各项检测验收标准，外观质量良好，工程施工资料完整、齐全，从而保证工程建成后能安全、舒适、高效地投入使用。工程质量监理要对工程实施全过程、全方位的质量管理，强调事前监理与主动监理，严把开工关，严格施工过程监理，以便及早发现问题，防患于未然，把质量问题消灭在萌芽，以尽量减少和防止不应有的事故、损失的发生。实行质量否决权。质量监理与工程支付挂钩，只有经监理工程师检查验收并签字认可的质量合格工程才可支付。最后按照有关规定和标准进行工程质量分级验收及质量等级逐级评定。对工程质量的监理必须采用科学的方法和手段，方法主要是：检查、旁站、测量、试验和监理程序的控制。监理办各专业监理工程师在组成工程的各个单位、分部或分项工程开工前，据此提出工序检查程序说明，以供现场旁站人员及施工人员共同遵循。质量控制一般按以下程序进行：

1、开工报告

各单位工程，分部工程或分项工程开工之前承包人必须向监理工程师提交开工申请，监理办按照权限分工进行审批，开工审批制度是为了使承包人的人、料、机、法、环等施工准备情况满足规范要求，不具备开工条件坚决不得开工。开工权是监理控制工程质量的首要环节和手段。

2、工序自检和监理工程师检查

承包人的质检人员必须按照投标书、规范的要求及频率对工程进行自检，自检（包括自检资料填写）合格后方能报验，监理检查合格后才能进行下道工序，不合格工序由承包人进行修复或返工。要加强过程控制，上一道工序未经检验认可，后道工序不得进行，这是消除质量隐患的法宝、保证工程质量的关键。

3、中间交工申请和交工证书

当工程的单位、分部或分项工程完工，经监理工序检查合格后，承包人汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提交中间交工申请，监理工程师对此要进行一次系统的检查验收，必要时要做测量和抽样试验，检验合格后签发《中间交工证书》。不合格的工程坚决予以返工，这是实现监理质量目标的重要保证。

4、中间计量

对于签发了《中间交工证书》的合格工程方能进行下一步的中间计量支付程序。

否

是

合格

是

合格

施工阶段质量监理工作程序图

### 3.2.5质量监理工作方法

1、审查工程分包

监理工程师按相关的规定对工程分包进行审查，应包括下列内容：

1）分包人的营业执照和资质等级证书、专业施工许可证、分包工程管理人员的资质及施工机械状况等；

2）分包工程的类别与数量；

3）分包工程采用的技术标准与验收标准；

4）分包工程的工期。

监理工程师通过承包人对分包工程进行管理。监理工程师对分包工程进行监督检查，发现问题要求承包人负责处理。对指定分包工程发现的问题须由指定分包人负责。

2、审批施工测量放线

监理工程师检查承包人使用的测量仪器是否按规定进行了校准，审查其提交的施工测量放线数据、图表及放线成果并予以批复。

监理工程师对从基准点引出的工程控制桩进行复测，对施工放线的重点桩位100％复测，其他桩位不低于30％抽测。

3、审批工程原材料与混合料

监理工程师审查承包人申报的原材料、混合料试验资料，对原材料按照合同文件规定的频率独立取样进行抽检试验（如有委托试验项目，则按合同约定委托办理，下同）；对混合料可在承包人标准试验的基础上进行平行复核试验，对配合比在合同规定的期限内予以批复。

监理工程师对承包人申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比进行审查，并进行试验验证。

4、审查施工组织及人员配备

5、审查施工机械设备

6、审查施工方案及主要工艺

监理工程师审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；必要时，各专业监理工程师会同试验检测、测量等相关专业监理工程师进行审查，然后提交总监理工程师审定。

对技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，需根据试验工程结果进行审批。经监理工程师批准的试验工程总结即为该分项工程合格的施工方案和工艺。

7、审批分项、分部工程的开工申请

监理工程师在分项、分部工程开工前要求承包人提交分项、分部工程的开工申请，开工申请尽量按分项工程进行报批，但分部工程与分项工程内容相同时，也可按分部工程报批。

8、验收构、配件或设备

对承包人外购或订做用于永久工程的构、配件或设备，监理工程师要求承包人提交产品合格证和自检报告。可采用常规仪器设备进行检测的，监理工程师按不低于承包人自检频率的30％进行抽检，合格后方可准予使用。

9、巡视

监理人员重点巡视：正在施工的分项、分部工程是否已批准开工；质量检测、安全管理人员是否按规定到岗；特种作业人员是否持证上岗；现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致；质量、安全及环保措施是否到位；试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准；是否按规定进行了施工自检和工序交接。

在巡视中，如发现存在质量、安全或环保隐患，及时向承包人指出并要求其整改；情节严重的，要及时向总监理工程师报告并要求承包人停工整顿。

监理人员每天对每道工序的巡视不少于1次，对危险性较大工程的施工部位，专监必须每天巡视，并按规定格式详细做好巡视记录，如实记录巡视的主要内容、现场施工概况、发现的问题、处理意见和处理结果等。当天问题未及处理的，须在处理完成之日及时补记。

10、旁站

监理人员对试验工程、重要隐蔽工程、关键工序和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站。重点对旁站项目的工艺过程进行监督，并对相关的内容进行检查，对发现的问题要责令立即改正；当可能危及工程质量、安全或环境时，要制止并及时向专业监理工程师或总监理工程师报告。

旁站监理人员需按规定格式如实、准确、详细地作好旁站记录。

本工程旁站项目和重点检查内容详见下表：

| 旁站监理的范围 | 旁站监理的内容 |
| --- | --- |
| 重要部 位 | 混凝土施工、灌浆 旁站人员： | 1．是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 2．是否使用合格的材料、构配件和设备。 3．有关现场管理人员、质检人员是否在岗。 4．施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗。 5．施工环境是否对工程质量产生不利影响。 6．施工过程是否存在质量和安全隐患。对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患，旁站监理人员采用照相手段予以记录。 |
| 关键工 序 | 1．各类基础开挖面的验收、基础面的处理。 2．闸室清孔、灌浆、终孔验收、水下混凝土浇筑检查。 3．现浇混凝土浇筑前模板的检查、钢筋的验收、预埋件的验收、混凝土入仓浇筑全过程、混凝土缺陷的处理过程、大体积温控过程检查等。 4．金属结构安装调试过程。 旁站人员： |  |
| 隐蔽工程的隐蔽过程 | 开挖面的检查、土方回填质量检查、钢筋绑扎的验收、混凝土浇筑前的再次检查、模板的检查、基础面检查等。 |
| 建筑材料的见证和取样 | 全过程跟踪监督 |
| 新技术、新工艺、新材料、新设备实验过程 | 全过程跟踪监督 |
| 测量、放线、各类监测 | 旁站监理人员参与共同测量 |

11、抽检

试验检测员按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检，抽检频率不低于承包人自检频率的10％，其余材料不低于10％；对已完工程实体质量的抽检频率不低于承包人自检频率的10％。监理工程师对材料或工程的质量有怀疑时须进行进一步的判定。

试验检测员按照规定，负责本工程监理平行抽检原材料、混凝土试件的抽检，并送委托试验检测单位进行试验，签收委托检测机构出具的检测报告，并对检测结果的真实性和有效性进行确认。

对不合格的原材料、混合料，试验检测员需及时报告总监理工程师，并按规定发出监理指令。

12、关键工序签认

完工后无法检验的隐蔽、关键工序，在承包人自检合格后，须经监理工程师检查验收签认，并留存相应的图像资料，未经签认不得进行下道工序施工。

关键工序是指在分项工程中与《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)中涉及结构安全和使用功能的关键实测项目(即《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)中以△标识的实测项目)相关的施工工序。

13、质量事故处理

当发生可由监理办处理的质量缺陷、质量隐患时，总监理工程师要立即向承包人发出工程暂时停工指令，并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案；总监理工程师要对处理方案进行审核后报发包人批准，对处理方案的实施进行监理并予以验收，处理合格、隐患消除的可发出复工指令。

当发生不属于监理办处理的重大质量事故时，监理工程师需要求承包人按规定速报有关部门。监理办和施工等单位一起保护事故现场，抢救人员和财产，防止事故扩大，积极配合调查。对加固、返工或重建的工程，除特殊规定外，要视同正常施工工程进行监理。

监理办要建立专门台账，记录质量事故发生、处理和返工验收的过程和结果。

14、中间交工验收

监理工程师收到分项工程中间交工申请后，要检查各道工序的施工自检记录、交接单及监理工程师签认的关键工序的交验单；检查分项工程的质量自检和质量等级评定资料；检查质量保证资料的完整性。

监理办按合同规定对交工的分项工程进行质量等级评定并签发《中间交工证书》。

15、质量评定

监理工程师要按有关规定及时对已完工程进行质量评定，为合同工程的验收做准备。

### 3.2.6质量监理工作要点

根据本工程内容和特点，确定质量监理工作要点，其包括：

1、混凝土工程

本合同工程主要建筑物：二标为上浦船闸500t级船闸，舶泊位（结构按通航500t级船舶设计）为9个，为钢筋混凝土结构，总计现浇钢筋混凝土121554m3，因此混凝土工程的质量控制是本工程质量控制的重点。

2、钢筋工程

严格控制钢筋的原材料质量、下料、连接及安装作业必须遵照有关规范、设计要求的规定执行。

3、钻孔、水下混凝土浇筑

钻孔灌注桩工程，我们将从孔位放样、钻孔垂直度、钻孔直径、深度、灌注前清渣、水下混凝土浇筑、钢筋笼焊接质量控制和成桩质量检测等进行过程和工艺的监控。

### 3.2.7质量风险分析及控制措施

质量方面的风险主要是质量缺陷或质量事故，监理工程师要采取以下措施：

1、质量缺陷的现场处理

2、质量缺陷的修补与加固

3、质量事故的处理

4、质量风险控制措施

施工过程中可以预见而须采取措施予以避免的风险因素主要有：

1）设计变更

尽量控制不必要的工程变更，特别是由承包人提出并将导致工程量增加的变更。

2）原材料的供应

加强试验检测，加强计划的系统性。

3）施工设备的组织

掌握承包人的生产动态以及国内大型设备的闲置情况，避免大型设备的不到位；

配合检查，避免不合格设备进入工地现场；

经常性督促承包人对大型设备的安全检查，避免设备带病工作影响工程质量。

4）施工人员的素质

人为因素是影响质量的主导因素。通过对人员资质的复核、上岗证检查、工作中的经常提醒、严格操作规程和审批程序，将人为因素消除在萌芽状态。

5）施工方案及施工工艺的正确与可靠

严格审批程序，不符合开工条件坚决不同意开工。

6）气象（台风、高温）

与气象部门保持密切的联络渠道，经常性接收天气预报，密切注意台风走势，督促承包人做好防台、避暑工作。尽可能避免大雾等易产生GPS信号失锁等天气作业。

7）地质

认真研究前期地质资料，预测桩基施工过程中可能出现的异常情况，遇到异常情况，要立即停止工作，仔细分析原因，认真研究对策。

## 3.3安全监理工作原则、依据、程序、方法和要点

### 3.3.1安全监理工作原则

1、安全监理必须坚持“以人为本”、“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；

2、安全监理要遵循“管生产必须管安全”，“谁主管、谁负责”的原则，实行“一票否决制”；

3、以国家现行安全生产法律、法规、规范、工程建设强制性标准及施工承包合同为依据，监理必须履行监理服务合同约定的安全监理职责，全面实现工程项目安全生产目标；

4、安全监理需遵守“该审的审、该查的查、该管的管、该报的报”的工作原则；

5、对项目施工阶段的“人、机、料、环、法”等因素进行全面的安全监理，实行目标化、动态化监理；

6、安全监理要实行过程监管，采用“事前预控、事中监督、事后总结”的工作方法；

7、“安全生产、人人有责”，任何监理人员发现现场存在不安全因素或安全事故隐患时，需要求施工单位立即整改或停工整顿；

8、安全事故处理必须遵循“四不放过”的原则。

### 3.3.2安全监理工作依据

### 3.3.3安全监理工作目标

1）、杜绝人身死亡责任事故；杜绝重大机械、设备损坏责任事故；杜绝重大交通责任事故；

2）、争创无重伤及以上事故工地；

3）、不发生多人中毒责任事故；不发生重大火灾责任事故。

### 3.3.4安全监理工作制度

1、安全监理责任制度

总监理工程师、专业监理工程师及监理员应逐级签订安全责任书。

2、安全教育培训和考核制度

3、监理安全技术交底制度

在第一次工地会议上，总监理工程师应将监理规划中与安全监理工作相关的内容向施工单位进行交底。

在每分项工程开工前，监理工程师检查施工单位的安全技术交底情况，督促施工单位的安全技术交底工作到位。未进行安全技术交底的，不得允许该分项工程开工。

4、施工安全风险评估报告审查制度

监理工程师须审查《施工安全风险评估报告》，无风险评估报告的，不得签发开工令。

5、安全专项施工方案审查制度

6、安全生产应急预案审查制度

7、施工单位安全生产条件审查核验制度

8、安全生产巡视与检查制度

监理工程师定期或不定期开展安全生产巡视或专项检查工作，及时发现安全隐患，签发《安全隐患整改通知书》，及时要求施工单位整改并反馈安全监理工程师，安全监理工程师对整改结果进行验证闭合。情况严重的，监理单位及时下达工程暂停令，要求施工单位整改，并同时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位立即向工程所在地建设主管部门或工程建设的行业主管部门报告。

9、特种设备、特种作业人员监理定期检查制度

监理工程师在项目监理过程中需对施工过程中的特种设备、特种作业人员进行定期检查并做好记录,检查的主要内容：

1、特种设备的检定合格证；特种设备进出场地的时间；

2、特种作业人员持证是否与本人相符；特种作业人员所持证书是否合法有效；特种作业人员是否经过安全教育培训。

10、安全生产费用审核制度

安全生产费用应当用于施工安全防护用具以及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用，总额不得低于工程造价的2%。

11、安全监理日志

12、安全监理月报

安全监理工程师应根据本月安全监理工作情况，每月编写《安全监理月报》作为监理月报的一部分，并报业主和公司。同时，要求施工单位每月25日前报施工月报。

13、安全监理台账制度

14、安全监理例会制度

15、安全事故报告与调查处理制度

16、“平安工地”考核评价制度

按照《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》规定内容，每季度对监理施工合同段独立开展考核评价，复核施工单位自查考核评价结果。同时，对本监理合同段进行自查考核评价。监理办的考核评价结果应存档，并向建设单位报备。

### 5.3.5安全监理岗位职责

### 5.3.6安全监理的主要内容

根据工程建设的情况，安全监理工作可分为三个阶段，即施工准备阶段的安全监理、施工阶段的安全监理和交工验收阶段的安全监理，各阶段的工作内容如下：

1、施工准备阶段

- 组织监理人员进场，熟悉工作环境，与建设单位、施工单位人员建立正常的工作程序和联系渠道。

- 熟悉设计文件，参加设计交底，了解设计文件中提及的有关安全技术要求和注意事项，向建设单位书面提出有关设计文件中涉及质量、安全管理方面的问题和意见。

- 建立监理办内部安全监理组织机构，制定安全监理管理制度，确定各工作岗位的安全监理职责，明确安全监理内部责任考核制度以及考核要求。

- 编制安全监控方案和《安全监理实施细则》。

- 审查施工单位的安全生产条件：

(6)审查电工、焊工、架子工、起重工、爆破工、施工船舶作业人员等所有各类特种作业人员是否按主管部门规定经过专门的安全培训，并已取得特种作业操作资格证书，证书是否真实有效。

(7)督促施工单位建立、健全施工现场安全生产管理体系；督促施工单位检查各分包单位的安全生产制度。

(8)审查施工单位上报的危险性较大分部、分项工程清单。

- (9)审核施工单位编制的施工安全风险评估报告、施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大的分部、分项工程专项施工方案以及工程项目应急预案的主要内容。重点审查施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准要求。

（11）审查施工现场的平面布置、各种安全标志和临时设施的设置是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求，审查施工临时用电方案及火工等危险物品管理措施是否得当。

（12）审查施工现场的人员意外伤害保险的办理情况。

（13）审查施工单位安全生产专项费用的使用计划。

（14）审查施工单位“平安工地”创建总体计划。

对于施工单位所提交的施工组织设计或专项施工方案不符合有关安全的工程建设强制性标准的，监理单位不得批准开工，必须要求施工单位修改，并将情况书面报告建设单位。

2、施工阶段

- 通过巡视、旁站、重点检查等手段对施工阶段各生产过程实施动态安全监管，督促施工单位按规定满足安全生产各项条件，确保施工安全。

- 督促施工单位有关安全管理人员到位，并实施人员动态管理。

- 督促施工单位有效开展安全自查，并要求将有关检查和处理情况报监理办。

- 督促施工单位全面落实安全生产教育培训制度，特别强调落实对各个施工班组人员进行施工前的安全技术交底工作，并要求将有关交底资料和参加交底人员签到单附入分项工程开工报告资料内，否则监理办不予签认同意分项工程开工。

- 开展监理办“平安工地”达标考核，督促施工单位开展“平安工地”达标考核。

- 对施工单位特种作业人员持证上岗情况进行动态监督管理。

- 对于结构复杂、危险性较大的工程，在施工过程中进行重点监控，专监每天不少于一次定期巡视检查，监理员进行旁站监理。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，必须要求施工单位整改，并检查整改结果，签署复查意见。情况严重的，由监理工程师下达工程暂停施工令并报告建设单位。施工单位拒不整改或不停工的，监理工程师可暂时停止该部位工程款的支付，并及时向安全生产监督机构或交通行政主管部门报告。

- 对施工单位重要施工设备的安全运行性能进行检查，并督促施工单位加强相关保养维修工作，要求对相关设备实施定期检验。

- 对施工人员意外伤害保险办理情况进行动态检查。

（10）对施工单位安全生产专项费用的使用情况进行审核。

（11）对施工单位高空作业、深基坑作业、水上作业、爆破作业、场内车辆驾驶、气割电焊作业、起重作业、混凝土浇筑、张拉作业、模板支架作业及电器安装维修作业等危险性较大工程施工进行重点巡视检查。

（12）对施工现场安全防护用品的提供及使用情况进行检查。

（13）建立施工安全监理台账。监理办必须建立施工安全监理台账，并由专人负责。监理人员将每次巡视、检查、旁站中发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理指令及承包人处理的措施和结果及时计入台账。总监理工程师必须定期检查施工安全监理台账的记录情况。

（14）分项、分部工程交工验收时，如安全事故现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。

3、交工阶段

- 协助建设单位落实水运工程建设项目安全设施“三同时”（与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）的规定。其中在工程主体基本完成且初步具备通车运行条件，但相关配套安全设施尚未完善的阶段，是监理进行安全监理时需特别关注的阶段。

- 开展交工验收前从业单位安全生产管理行为评价工作。

- 审查和检验安全设施工程等是否达到设计要求，审查交工验收有关安全生产资料是否完整齐全。承担保修期质量缺陷修复施工的安全监理工作。

### 3.3.7安全监理工作程序

### 3.3.8安全监理工作方法和要点

3.3.8.1安全监理保证体系

（1）总监理工程师参加工程施工安全领导小组，这是安全管理的高层机构，由参建各方的主要领导组成；

（2）在监理办内部建立以总监理工程师为第一责任人、安全监理工程师（员）分管、专业监理工程师和监理员参加的三级安全生产监督管理体系，建立全方位、全过程的安全监理机制。

3.3.8.2安全监理工作方法

1、安全检查

2、安全审查

3、安全巡视

4、工序验收复核

监理单位在工序验收复核时总结该项工序安全生产总体工作，评定安全生产优劣，以指导、提高下一阶段的安全生产管理工作。

5、监理通知及复查

6、责令停工

监理人员在巡视检查中发现有违反法律、法规和工程建设强制性标准或有严重安全事故隐患或有严重违反安全专项施工方案或施工单位对监理单位的有关安全书面通知要求的内容不予整改、整改不力或甚至拒不整改的，监理工程师立即签发《工程暂时停工令》，责令施工单位立即停止全部或部分施工，同时将有关情况及时口头或书面报告建设单位。

7、召开施工安全专题会议

8、报告

- 月度报告

- 专题报告

9、安全生产专项费用计量支付

10、“平安工地”考核评价

监理办按照《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》规定内容，每季度对监理施工项目独立开展考核评价，复核施工单位自查考核评价结果。同时，对本监理合同段进行自查考核评价。监理办的考核评价结果应存档，并向建设单位报备。

3.3.8.3安全监理工作重点

重点工作内容是对危险性较大工程的安全专项施工方案的审批及监督实施，包括督促施工单位严格落实交通建设工程和安全生产的法律法规、规章制度、操作规程及各项安全生产技术保障措施，审核施工单位各项安全生产条件是否落实到位，是否严格按照经批准的安全专项施工方案组织施工，检查施工现场各项安全事故隐患是否及时整改到位。

## 3.4环境保护监理工作原则、依据、程序、方法和要点

### 3.4.1环境保护监理工作的原则

1、严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律。

2、坚持守法、诚信、公正、科学的准则。

3、建立项目业主主导下的，全员参与、全方位、全过程的项目环境保护管理体系。

4、全员参与，预防为主。

### 3.4.2环境保护监理工作依据

### 3.4.3环境保护监理工作目标

针对施工过程环境保护进行全方位、全过程的监理，主要任务一方面是根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，对工程建设过程中污染环境、破坏生态、水土流失、污染水源等的行为进行监督管理；另一方面对建设项目配套的环保工程进行施工监理，确保“三同时”的实施，不发生重大环境污染事故。3.4.4环境保护监理工作制度

1、环境保护监理责任制度

2、环保监理台账制度

监理办按有关规定建立健全环保监理台帐；

3、环保监理检查、督促整改与验收制度

4、环保监理交底制度

督促检查施工承包单位对环境敏感点的施工作业进行逐级环保技术交底，施工环保监理人员要检查交底的书面记录，对于没有进行交底的不允许擅自施工作业。

5、环保应急预案审查制度

施工单位针对本工程项目特点，制定相应的《环境保护事故应急预案》，监理工程师要对施工单位的《应急预案》进行审查，并要求施工单位定期组织演练，确保《应急预案》的切实有效。

6、环保事故报告制度

7、环保技术措施的审查制度

监理工程师督促施工单位针对环境污染可能性较大施工方案制定环保技术措施，列入施工组织设计中，并需经监理审批。

监理工程师审查施工组织设计是否按设计文件、环境影响评价报告和水土保持方案及其批复的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。

### 3.4.5环境保护监理工作内容

1、施工准备阶段的内容

（1）参加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，掌握沿线重要的环境保护对象，了解建设过程的具体环保目标，对敏感的保护目标作出标示。

（2）编制《环境保护监理规划》和《环境保护监理细则》。

（3）组织监理人员学习环境影响评价报告和水土保持方案，明确环保监理的范围、目标、岗位职责及具体的环保监理程序、方法和控制要点。

（4）审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见。对不符合工程环保要求的环节和内容提出改正要求，对遗漏的环节和内容要求增补。

（5）审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行。

（6）审查施工单位的环保管理体系是否责任明确，切实有效。

（7）参加第一次工地会议，提出环保监理目标和环保监理措施和要求。

2、施工阶段的内容

（1）审查施工单位编制的分部（分项）工程施工方案中的环保措施是否可行。

（2）对施工现场、施工作业进行巡视或旁站监理，检测环保措施的落实情况。

（3）对各项环境指标进行必要的检测，出具检测报告或成果。

（4）向施工单位发出环境保护工作指令，并检查指令的执行情况。

（5）编写环境监理月报。

（6）参加工地例会。

（7）建立健全环境保护监理台账。

（8）处理或协调主管部门和建设单位处理突发环保事件。

3、交工验收及保修期的内容

### 3.4.7环境保护监理工作程序

施工阶段环保监理工作程序图

### 3.4.8环境保护监理工作方法和要点

监理工程师对施工单位在施工活动中的环境保护工作按照施工进程实施动态管理，施工现场巡视是环保监理工作的主要方式之一。监理工程师要根据工程项目施工区污染源分布的实际情况不定期对各个施工点进行巡视，对于敏感的施工地段，巡视频率须适当加大。

3.4.8.1环境保护监理工作的基本方法：

- 审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施。

2、监理工程师审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。

3、监理工程师在巡视、旁站中，随时检查承包人制订的环境保护措施的落实情况。

4、施工过程中，必须关注扬尘、噪声、废水等环境监测指标，必要时可根据需要进行现场监测。

5、如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师要书面指令承包人整改；情况严重的须签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工，并及时报告发包人。该部分工程可不予或折减支付。

6、施工中发现文物时，监理工程师要求承包人依法保护现场，并报告发包人和有关部门。

7、监理工程师要求承包人依法取得砍伐许可后方可按照砍伐许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动物、植物。

8、监理办必须建立环境保护监理台账。

9、在《监理月报》中，要编写环境保护监理的内容，向建设单位和有关部门报告。

10、按规定收集、整理环境保护监理有关记录、资料，并归档。

3.4.8.2环境保护监理工作要点

1、生产、办公、生活区

2、临时设施及道路

施工单位向周围生活环境排放噪声必须符合国家规定的《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。该阶段施工场界噪声的限值为昼间75dB，夜间55dB。夜间在居民区居民区附近禁止施工便道的作业，必要时报当地环保部门批准，并公告居民，才能夜间作业。

3、材料堆放场地

4、临时用地的恢复措施

5、围堰工程环境保护监理要点

6、航道疏浚工程的环境保护监理要点

。

7、水体污染环境监理要点

8、空气污染环境监理要点

9、噪声污染环境监理要点

10、水土保持监理要点

## 3.5标化工地建设监理工作原则、依据、方法

### 3.5.1标准化工地建设监理工作原则

我公司监理人员将依据我省水运建设工程标准化管理规定及甲方规定的标准化工地建设要求，成立标化工地建设管理组织，定期布置检查，评价标化工地建设与管理工作。定期检查各项制度的落实情况，如质量管理制度、安全生产制度、文明施工制度、档案管理制度、廉政制度、各项台帐等。并根据合同要求及时支付标化建设的相关费用。

### 3.5.2标准化工地建设监理工作依据

1）《浙江省水运建设工程标化工地管理规定》

2)监理服务合同、施工承包合同以及有关补充协议。

3)施工过程中的会议纪要及有关文件。

### 3.5.3标准化工地建设监理工作方法

1、项目部建设监理

2、告示牌、管理图表及各类现场标识监理

1）施工告示牌和施工平面示意图应均按我省交通建设有关规定制作，并设立于项目经理部或其它醒目位置。

2）安全警示标牌宜为120×90cm，应在醒目处设置。

3）各类管理图表需装裱上墙。管理图表包括施工现场布置总平面图、项目经理部组织机构框图、工程总体目标、质量自检体系框图、安全管理体系框图、主要规章制度、各部门职责、操作规程、晴雨表及管理人员考勤表，并按规定设置在办公室、会议室、试验室、宿舍等处。

4）材料标识牌应标明材料产地、规格、用途、检验状态、进场日期、数量、施工自检和监理抽检责任人等。规格应为60×40cm的标牌。

5)项目经理部主要施工点要设置以创优质工程、安全生产及文明施工为主要内容的宣传标语，并按有关规定在质量和安全事故易发的施工场地设置质量、安全警示牌，操作规程告示牌等，并公布质量，安全监督电话，主动接受社会各界的监督。

3、原材料管理监理

4、施工现场与安全生产管理监理

5、内业监理

1）督促项目经理部建立、健全各项规章制度，落实专人统一管理各种档案资料，做到施工原始资料、质检资料、安全管理台账、试验检测资料及时、真实、完整、规范。

2）计量支付、变更设施等资料应实行计算机管理，积极推行质检、试验检测资料实现全线计算机联网管理，确保工程资料的真实性和完整性。

6、环保监理

1）督促施工单位建立环保领导小组和环保管理网络，项目部应每月组织人员进行环境检查。

2）对各种环境因素进行识别和评价工作，确定重要环境因素，制定相关的《环境监理方案》，并付诸实施。

3）督促施工单位安排噪音检测和对临时设置污水排放进行抽样监测。

4）施工场地内的水泥袋、钢筋头等杂物要及时清理，确保施工场地清洁、整齐。做到一天一清理，并有专门的地点分类存放。

5）疏浚工程的污水和淤泥要统一排放。

6）对施工现场废弃混凝土、模板、土工布、钢筋头、水泥袋等实行回收处理。

7）临时设施主要位置摆放标有“可直接回收”、“不可直接回收”、“有毒有害危险化学物”不同标识的垃圾桶，对生活垃圾实行分类回收。

8）施工现场摆放“电焊条回收桶”，专门回收废弃电焊条，并给每个电焊工配备小型回收桶。

9）水泥混凝土拌和场，要设置粉尘回收装置，有效控制烟尘污染，并严格控制机械施工噪声污染；施工材料运输车辆应采取有效措施，防止材料沿途泄漏，污染道路和环境，并指定专人对施工便道每天进行洒水降尘。

10）生活、生产污水要妥善处理，符合排放标准后方能排除。生活、生产垃圾要定点堆放、及时处理，严禁乱扔乱弃。

7、人员管理要求

1）实行佩证和统一着装上岗。工装（工作服）应舒适、牢固、具有防护功能，有所在单位的标识，能体现参建单位和人员良好的精神风貌。

2）督促施工单位组织安全教育和培训，包括对新进人员和更换岗位人员实施“三级安全教育”，特种作业人员复、培训等活动；落实作业过程各项安全技术交底，做好记录并归档。

3）建立工程交底制度，做到层层交底。设计单位进行工程技术交底后，各分项工程开工前，项目部应组织对施工班组组长进行技术交底；施工班组组长应及时向施工具体操作人员进行交底。

4）设立“民工学堂”或“民工之家”，开设施工技术及安全讲座，提高操作工人的技能与水平。

5）施工人员应文明作业。严禁施工人员赤膊、穿拖鞋进入施工现场。工地严禁赌博等不良行为。

## 3.6工程费用监理工作程序、方法和要点

5.6.1费用监理工作程序

施工阶段费用监理工作程序图

### 3.6.2费用监理的方法和要点

3.6.3.1、工程计量的条件

1、工程项目实体已完成。

2、质量符合要求。按照设计及规范的相关要求，经监理工程师现场检验合格，并同意中间交验。

3、数量符合要求。

4、符合合同文件规定，即计量对象在工程量清单中有子目，且清单单价已确定。

5、工程符合安全和环保要求。

6、资料齐全，签认规范。

2、工程计量原始数据管理有关要求

（1）监理人员要在日常检查管理过程中，第一时间内全面收集计量原始数据。

（2）工程计量原始数据一般由建设、施工、监理三方（有时还包括审计等其他单位）分别留存，并在工程计量审核时作为审核的依据。

3.6.3.3计量支付报表审核的程序

在工程开工初期由监理工程师牵头，建设、施工和监理三方共同协商配合，及时确定本项目的计量支付报表的报审流程。

工程计量支付流程图

1、现场监理员和其他专业监理工程师

（1）核对每一份《中间计量表》内申报计量的工程是否达到“六个前提条件”。

（2）根据原始计量数据和现场测量复查情况，对支付报表内的每个计算数据的来源进行查证与核对；对每个计算公式和计算表内容进行核对和统计。

（3）审查通过后在计量支付报表的《中间计量表》中的“现场监理”栏有专业工程师签字确认。

2、合同专业监理工程师

（1）对每一份《中间计量表》内申报计量的工程是否达到“六个前提条件”。

（2）根据原始计量数据和现场测量复查情况，对支付报表内的每个计算数据的来源进行查证与核对；对每个计算公式和计算表内容进行核对和统计；对工程预付款、分期扣款和违约罚金等合同管理情况进行核对。

（3）审查通过后在计量支付报表的《中间计量表》中“合同（计量）工程师”栏签字确认。

3、总监理工程师

（1）核对每一份《中间计量表》内申报计量的工程是否达到“六个前提条件”。

（2）根据原始计量数据和现场测量复查情况，对支付报表内的每个计算数据的来源进行查证与核对；对每个计算公式和计算表内容进行核对和统计；对工程预付款、分期扣款和违约罚金等合同管理情况进行核对。

（3）审查通过后在计量支付报表中的“监理工程师”栏签字确认，在相关表格内盖监理办公章。

（4）待建设单位同意签认计量支付报表并返还给监理办时，由合同监理工程师及时将有关情况在计量支付台账内逐一登记，并及时与建设单位和施工单位各自台账的登记情况进行核对。

3.6.3.4计量支付报表的审核

根据《水运工程标准施工招标文件（2008年版）》的规定，监理工程师在收到施工单位进度付款申请单、已完成工程量报表以及相应的质量保证资料等支持性证明文件后的14天内或招标文件另有规定的时间内，完成审核。

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理工程师有权予以修正，施工单位也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，要在本次进度付款中支付或扣除。

3.6.3.6计量与支付台帐

使用台账对工程计量和支付情况进行动态管理，工程开工初期，由监理工程师牵头，建设单位、施工单位和监理单位三方共同协商以确定统一的计量支付台帐样式或计量支付软件。三方须严格执行统一样式或软件进行台帐记录。计量支付台帐要求：

1、要形象地表明各标段各单位、分部、分项工程以及分项单元的计量进度；

2、要形象表明各标段的支付进度；

3、通过对各单位、分部、分项工程以及各分项单元设计工程量和逐期计量数量的比较，从源头上（分项单元）开始控制计量数量，防止出现超计、漏计、重计等现象；

4、便于查询；

5、使用EXCEL表格编制计量支付台帐，以便数据汇总。

3.6.3.7其他费用监理要点

1、暂列金额的计量与支付

2、开工预付款

根据招标文件规定执行。

3、材料、设备预付款

4、质量保证金

5、工程变更费用

二、费用风险控制措施

1、坚持工程变更程序化

2、尽可能避免发生延期和费用索赔

3、抓住计量支付的核心手段

计量与支付不仅是合同管理体制的核心，也是整个监理工作的核心，它是监理工程师行使权力和履行职责的根本保证，也是监理工程师的最终成果。承包人的每道工序、每一个分项(部)工程必须得到监理工程师的认可才予计量与支付。监理工程师充分利用这一权力，可以有效地控制工程质量和投资。监理工程过程中通过以下几项手段来对计量与支付进行把关：

一是做好检查。二是运用合同条款。三是复核总量。四是与质量挂钩。五是掌握承包人的资金流向。六是档案管理。我们还将做到建立计量台帐，统一计量管理，使之查阅方便、核对轻松、条理清晰。

## 3.7工程进度监理工作程序、方法和要点

### 3.7.1进度监理的原则

监理工程师在保证质量和安全的基础上，以计划控制为主线进行有效的进度监理。要求施工单位每月25日前提交月进度计划，监理工程师严格进行进度计划审批，发现进度问题时须及时按照合同规定予以纠正，以保证在合同文件约定的工期目标内完工。

### 3.7.2进度监理工作目标

要求施工承包人根据合同要求提出工程总进度计划，年度和月度施工进度计划和月报，审查并督促其实施，及时进行计划进度与实施进度的比较，出现偏差时指令承包人进行调整，并督促承包人资金、机械、材料、人工等及时进场，以保证工程在合同规定的工期内完工。

### 3.7.3进度监理的内容

1、控制施工准备阶段的工作进度；编制监理规划，确定进度控制目标体系和控制方案。

2、审批施工单位的总体和年（月）进度计划报告（包括调整后的进度计划报告），检查各工程内容之间的合理搭接和进度安排的合理性。

3、检查和督促计划进度的落实，监控实际进度与计划进度的偏差，并做好相关记录。

4、当工程未能按合同和计划进度执行时，要及时分析原因、提出意见和明确措施，使施工单位能够按意见和要求及时整改和落实。

5、定期以《监理月报》或监理报告单的形式向建设单位汇报工程进度情况。当施工进度可能导致合同工期严重延误时，监理工程师有责任提出详细报告，供建设单位采取措施或作出相应的决定。

6、公正合理地处理好承包人的工期和相关费用索赔的要求。

### 3.7.4进度监理工作程序

施工阶段进度监理工作程序图

### 3.7.5进度监理工作方法和要点

1、督促承包人提交进度计划

根据该工程的建设总目标，由总监下达工程总体进度计划及年、季、月进度计划。由监理办督促承包人根据下达的总体计划编制提交工程实施性施工总体进度计划及年、季、月阶段性进度计划，绘制网络图，对于某些起控制作用的关键工程项目，还要单独编制工程进度计划。

2、进度计划审批

在合同规定或满足施工需要的合理时间内完成审核并提出意见。

（1）审核程序：

1）阅读文件、列出问题、进行调查了解；

2）提出问题与承包人进行讨论或澄清；

3）对有问题的部分进行分析，向承包人提出修改意见；

4）审查承包人修改后的进度计划。

（2）审查中主要控制要点：

1)审查工期和时间安排的合理性：

  - 施工工期要符合指挥部的总体计划要求；

  - 各施工阶段（包括分部、分项工程）的施工顺序和时间安排与材料和设备的进场计划相协调；

  - 易受冰冻、低温、炎热、雨季等气候影响的工程要安排在适宜的时间，并采取有效的预防和保护措施；

  - 对动员、清场、假日及天气影响的时间，要有充分的考虑并留有余地。

2)审查施工准备的可靠性：

  - 所需主要材料和设备的运送日期已有保证；

  - 主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实；

  - 施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；

  - 驻地建设、进场道路及供电、供水等已经解决或已有可靠的解决方案。

3)审查计划目标与施工能力的适应性：

  - 各阶段或单位工程计划完成的工程量及投资额要与承包人的设备和人力实际状况相适应；

  - 各项施工方案和施工方法要与承包人的施工经验和技术水平相适应；

  - 关键线路上的施工力量安排要与非关键线路上的施工力量安排相适应。

3、监督检查施工进度计划的实施，建立进度报表

4、进度计划的调整

## 3.8合同管理监理工作程序、方法和要点

### 3.8.1合同管理的任务

监理办合同管理主要对工程变更、工程延期、费用索赔、承包人违约、工程分包、工程保险以及争端协调等，依据合同文件进行监督管理。

### 3.8.2合同管理的监理工作方法和要点

1、工程变更

（1）工程变更的提出

（2）工程变更程序

①意向通知

当承包人、业主、设计等变更方需要对工程进行变更时，须按要求填写变更报告单，内容主要包括：

a、变更的工程项目、部位、工程变更等级及原设计内容；

b、变更的原因、相关的依据及有关的文件、图纸、资料、记录、纪要、试验检测报告及材料单价等；

c、承包人据此安排变更工程的施工或合同文件修订的事宜；

d、承包人向监理工程师提交他认为此项变更给其费用带来的影响的估价报告及组价方案；

②资料收集

监理办要指定专人受理变更，较大的工程变更必要时可邀请设计代表参加，变更意向通知发出的同时，着手收集与该变更有关的一些资料，包括：变更前后的图纸（或合同、文件）；技术变更洽商记录；技术研讨会记录；来自业主、承包人、监理工程师方面的文件与会谈记录；行业部门涉及该变更方面的规定与文件；上级主管部门的指令性文件等。

③进行现场调查、检测、核对，从质量、安全、环保、费用、进度、政策处理、工程运行养护等多方面考虑，对变更方案进行比选，必要时可召开工程变更专题会进行研究讨论。如施工单位的工程变更意向申请报告中存在：变更理由不充分、变更内容不齐全、工程量统计错误、费用计算不当及附件资料不完备等情况时，监理工程师要以书面形式及时、详细地指出具体问题，退回报告要求施工单位重新申报；如经审查基本满意时，监理工程师要及时审签意见。

④费用评估

监理工程师根据掌握的文件资料和实际情况，按照合同的有关条款，考虑综合影响，在完成下列工作之后对变更费用做出评估：

a、审核变更工程数量或拟定修改的合同文件；

b、确定变更工程的单价及费率或拟定修改合同文件引起的费用。

以上评估结果要报业主审批。

⑤协商价格

监理工程师本着客观公正的原则，与承包人就费用估价中的细节—单价与费率进行磋商，并由驻地监监理工程师推荐最终的价格，报业主审批。

(颁发工程变更令

变更资料齐全、变更价格确定之后，经业主批准，设计单位同意签署，监理工程师向承包人发出工程变更令，工程变更令主要包括以下文件：

a、全套文件的目录

b、工程变更令

c、工程变更说明

d、工程变更费用估计表

e、附件：变更前后的图纸；业主、承包人、监理方面的会议、会谈记录与文件；有关设计部门对变更的意见，有关行业部门、上级主管部门的文件；承包人的预算报告，确定工程数量及单价的证明资料等。

（3）确定费用

①工程数量

监理工程师对工程数量的评审依据是：

a、变更通知及变更设计图纸

b、监理工程师的现场计量

②价格

监理工程师按下列顺序，确定变更工程单价与费率的方法：

a、采用工程量清单内的单价和费率；

b、采用合同内规定的价格计算方法；

c、采用国家、部、省（市）级机构颁布的概预算定额及价格参考书；

d、参考承包人预算及实际支出证明，协商一个价格；

e、采用计日工方法；

f、由于承包人责任造成的或承包人为方便其施工而提出的变更，所增加的费用不予补偿，所节省的费用归业主，或由业主与承包人协商确定。

上述方法的采用须经业主批准。

工程变更时，监理必须依据并符合建设单位工程设计变更管理办法进行控制。

监理办在监理过程中主要做到以下要点：

（1）对任何设计变更申报及批复均以书面为准，对未经立项的设计变更，一律不得实施，更不得支付；

（2）对承包人申报的设计变更，监理组依据设计变更原则及规定条件及时提出初审意见并上报总监；

（3）原则建设单位和设计单位参加研究及签署意见

（4）对建设单位提出的设计变更，监理办要督促、组织承包人遵照执行，实施中与主体工程同样注意质量控制和资料完善等工作。

（5）监理办要建立工程变更台账，详细汇总有关信息。

（6）由于施工单位自身原因造成的工程变更，其费用由施工单位承担。

2、工程延期

监理工程师须对符合合同规定的延期意向或事件做好现场调查和记录，在承包人提出正式延期申请后，对延期原因、发展情况、结果测算等资料进行审核并报发包人。

- 工程索赔

监理工程师对承包人提出的费用索赔申请，依据合同规定的程序进行审查，确认承包人所提出的申请符合规定，证据是否充分，计算方法和依据是否正确，有关监理人员要做好资料收集、记录工作。

工程索赔须根据如下程序：

（1）工程索赔的提出

监理工程师确认下述条件满足时，报总监理工程师批准，受理费用索赔：

①承包人必须是依据合同有关规定向业主索取额外的费用。

②承包人在出现引起索赔事件的28天内，向监理工程师提交索赔意向，并同时抄送业主。

③承包人承诺继续按规定向监理工程师提交说明索赔数额和索赔依据等详情材料，并根据监理工程师需求随时提供有关证明。

④监理工程师在索赔事件终止后的28天内，收到承包人正式提交的索赔申请。

（2）索赔数额

总监理工程师按照合同有关规定，并与承包人协商，提出最终的索赔数额报经业主批准后，通过中期支付证书予以支付。

（3）类型

①难以预见的情况所引起的

②业主责任引起的

③总监理工程师的责任引起的

a、延误签发图纸、指令；

b、负责提供的书面数据不准确。

（4）受理程序

①收集资料、做好记录

②审查承包人的索赔申请

4、价格调整和计日工

价格调整和计日工须由监理工程师按合同规定予以核定。

5、工程暂停

监理工程师签发的工程暂停令，须明确工程暂停范围、期限及工程暂停期间承包人要做的工作，并报发包人。

6、工程复工

承包人原因引起的工程暂停需复工时，监理工程师须要求承包人提出复工申请并签发复工指令。

非承包人原因引起的工程暂停，在暂停原因消失后具备复工条件时，监理工程师须及时签发复工指令。

7、工程分包

（1）分包

除业主指定分包外，承包人不得将规定的全体工程分包出去，对非主体工程的分包，必须先按规定办理相应的手续并征得总监的批准和认可。

监理工程师须通过承包人对分包工程进行管理；驻地监理人员也可以直接到分包工程去检查，发现涉及分包工程的各类问题，须要求承包人负责处理。

（2）指定分包

对于指定分包，监理工程师设专人对指定分包工程进行管理。

8、工程保险

9、违约处理

监理办对承包人违约，将依据下列事实进行确认，并根据合同规定进行处理：

（1）书面通知承包人在尽可能短的时间内，予以弥补与纠正。

（2）提醒承包人一般违约任其发展可能会导致严重违约。

（3）在上述措施无效时，须立即书面报告总监并通知业主。

（4）协助总监进行调查，并按指示确定因承包人违约对业主造成的费用影响，办理扣除相应费用的证明。

监理工程师认为违约事件可能发生或在发生初期时，须及时提示承包人和发包人，以避免或减少因违约造成的延误或损失。

违约事件已发生或正在发生时，监理工程师要调查分析、收集、掌握情况，客观记录和收集有关信息，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见，但不得超越建设单位授权的范围擅自处理。

10、争端协调

1）监理工程师要受理争端一方或双方提出的协调申请，并及时调查和收集相关资料，提出解决建议，对双方进行调解。

2）仲裁或诉讼时，监理工程师有义务作为证人，向仲裁机关或法院提供有关证据。

工程变更监理工作流程图

是

否

暂时延期的决定

工程延期的监理工作流程图

否

是

索赔审批监理工作流程图

## 3.9组织协调监理工作程序、方法和要点

1、协调工作原则

坚持科学性、公正性和廉洁性，协调工作中始终注意维护建设单位的合法利益，维护国家利益，以及建设双方的合法利益。

2、组织协调方法

(1)施工中一旦发生矛盾或者质量技术、合同管理等方面问题和纠纷，监理办要立即进行协调处理，使工程顺利进行，不扯皮、推诿、搪塞责任。

(2)为使监理工程师能有效地协调处理施工中的问题，与建设单位和承包人保持畅通和良好的工作关系，每月定期召开协调会议，或根据情况临时召开协调会。

(3)经常及时地把工程情况及工程师决定向建设单位通报，重大问题决策前充分征求建设单位意见，以争取支持。

(4)监理尊重承包人，不干预承包人的内部事务和安排，不直接指挥施工人员施工，如认为承包人安排不妥，与承包人项目经理进行建议性讨论。

(5)监理要秉公办事，行为公正，如作出决定、指令不当时，要及时向发包人和承包人说明情况，并加以改正。

3、协调各方关系的手段

(1)协助建设单位定期或不定期召开协调会。

(2)组织或参与召开设计交底会、设计变更、质量事故及索赔等重大事情的专题研究会。

(3)协助建设单位做好日常建设过程中的建设各方关系的协调工作。

(4)明确建设单位、承包人、监理人的义务职责。

## 3.10交工验收及保修期监理工作程序、方法和要点

### 3.10.1交工验收监理工作程序、方法和要点

1、交工验收的条件

主体工程确实已完成，经监理工程师检验，工程质量符合合同要求，交工资料已按合同规定完成，施工单位已提出交工验收申请，经监理工程师按合同有关规定进行审查并确已具备验收条件时，可提交交工验收申请报告。

- 交工验收的依据

3、交工验收监理的内容

1) 审查承包人的预验收申请报告。

2）对全部完成或部分完成的工程进行预验收。

3）审查承包人的交工验收报告或中间验收报告及其他有关交工资料。

4）对申请交工工程提出质量等级评价意见。

5）审查承包人工程保修期的质量保证计划。

6）审查交工结算。

7）参加交工验收会议、并签认《交工验收证书》或《中间验收证书》。

8）提交监理工作总结报告。

- 工程质量检验与评定程序

本工程项目开工前，业主须组织承包人和监理办对单位工程、分部工程和分项工程进行划分，并报监督机构备案。工程建设各方据此按分项工程、分部工程和单位工程进行质量检验和评定。

1）分项工程：分项工程及检验批的质量由承包人分项工程技术负责人组织验收，自检合格后报监理办，监理工程师及时组织承包人专职质量检查员等人进行检验与确认。

2）分部工程：分部工程的质量由承包人项目技术负责人组织验收，自检合格后报监理办，总监理工程师组织承包人项目负责人和技术、质量负责人等进行验收与确认。其中，地基与基础等分部工程检验时，勘察、设计单位要参加相关项目的检验。

3）单位工程：单位工程完工后，承包人须组织有关人员进行检验，自检合格后报监理办，并向业主提交单位工程竣工报告。

不符合要求

符合要求

不符合要求

符合要求

工程质量检验与评定流程图

保修期监理工作流程图

# Text boxes

签订监理合同

质量监理、安全监理、进度监理、费用监理、环境保护监理、合同管理、信息与资料管理、组织协调

交工验收

- 测量控制、试验控制、现场工序控制、及质量缺陷事故处理，分项、分部、单元工程验收。

- 审批计划、落实检查计划、调整计划。

- 工程量清单、计量支付。

- 设计变更、索赔、分包、违约处理。

- 工地会议、现场协调会。

- 监理记录、报表报告、档案。

计量支付、资料整理归档，监理总结报告、签发交工证书

保修期监理

签发保修终止证书

签发最终支付证书

组建成立监理办

施工准备阶段监理

总体开工报告审批

人员、设施、设备组织进场

监理规划、监理细则、审查施工组织设计、检查开工准备情况

承包人质保体系、工地试验室、机械设备、施工定线等检查

提交开工申请报告

承包人

材料设备到场情况

材料检验报告

施工测量放样单

审查开工条件

监理工程师

审核结果

签署开工申请报告

监理工程师

进入分部分项工程工序施工

开工准备

承包人

- 施工组织设计、分项工程施工方案

- 备料、材料检验

- 审查分包商（如有）资质

- 施工准备

审查施工组织设计、资料审查

监理工程师

进场材料现场检查资料审查合格后、抽样送检

监理工程师

审查结果

检验结果

材料退场

承包人

签署审查意见

监理工程师

材料进场，按要求堆放

承包人

本单位工程各分项分部工程是否全部完成

进入交工验收阶段

签署质量报验单

监理工程师

本分项分部工程各工   序是否全部完成

转入下一分项分部工程

分部分项工程工序施工

承包人

巡视检查、旁站监督

监理工程师

发现质量问题、违章作业等发文

监理工程师

工序完成后自检

承包人

整改

承包人

自检合格

附：质量评定表和材料试验报告

填写《工序质量报验单》申请验收

承包人

现场检查、抽样送检

监理工程师

按合同签订质量等级

检查结果

分项工程开工

承包人

分项工程施工

监理工程师

施工过程监理

承包人

分项工程完成，自检合格

监理工程师

组织分项工程质量验收

业主

签认验收和评定的结果

进入分部工程质量管理工作程序

发现安全事故隐患时，下发建立指令要求施工单位整改，情况严重的签发《工程暂停令》

监理人员复查施工单位整改结果，并形成整改复查记录

如事故工程未按要求整改完毕，则交工验收时不签发《中间交工证书》

及时报告业主

及时报告业主

保护事故现场配合调查处理

编制施工安全监理规划

编制安全监理细则

督促施工单位落实安全保证体系，建立健全安全生产责任制

三类人员是否持证上岗

特殊工种人员是否持证上岗

审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案

检查现场作业人员入场前安全培训及施工前安全交底

现场巡查、安全检查

督促施工单位按规范要求施工

落实各项安全技术措施

修改后重新上报

及时记入安全台账

特殊设备是否经检定

审查分项工程安全技术措施

每道工序开工前承包人安全自检

各专业监理工程师进行质量抽检，是否签认自检资料

承包人返工或继续补充资料

本道工序开始施工

各专业监理工程师进行质量安全检查，监督施工单位按审批的方案组织施工

分项工程完工承包人提交自检资料

专业监理工程师汇总抽检资料，

审查分项工程完工证书

发生安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工时，监理工程师应及时向有关主管部门报告

审查施工组织设计中安全技术措施

承包人提交施工组织设计

填写工序质量与安全检查报告单

承包人

继续完善

监理工程师审核是否符合要求

签认分项工程完工证书

承包人返工或继续完善

- 组织环境保护监理交底会和有关协调会

- 审核施工组织设计中的环境保护方案

- 审核工程材料、设备的环境性能指标

- 组织相关人员进行业务培训

编制各项环境保护监理实施细则

实施环境保护监理

提交环境保护监理资料和报告

- 督促施工单位履行承包合同中的环境保护条款

- 现场检查、监督并发布各项指令、文件及协调管理

- 结合环境检测数据，及时调整环保监控力度

- 编写工作记录、监理日志、监理月报、监理工作报告、监理工作总结等

编制环境保护监理规划

参与工程竣工及环境保护验收

编制环境保护监理报告书

总监理工程师审批延期审查报告

业主审批

业主签字备案

通知承包人

延期事件发生

承包人在首次延期事件发生后28天内申报延期申请意向书

延期事件是否连续

延期事件终止后28天内，承包人报正式的《延期申请书》和最后的详细资料

监理工程师审查，提出审查报告

抄报业主

以28天间隔的时间报延期以下并提供有关资料

监理工程师审查并提出审查报告

总监理工程师审批索赔审查报告后报业主

业主签字备案

索赔事件发生

在事件发生后28天内向监理工程师申报索赔意向书并抄送业主

在索赔意向书发出后的28天间隔内提交索赔临时详细报告

索赔事件是否持续发生

索赔事件终止后28天内提交详细索赔申请书及账单给监理工程师并抄送业主一份副本

分项工程完工

提交质量自评表

承包人

审查分项工程

质量自评表

监理

- 填写分项工程质量自评表

- 分项工程负责人和专职质检员签字

- 实测数据统计分析

1、实测数据是否真实

2、统计数据是否正确

3、符合质量检验标准

- 合格后监理签字

提交分部工程质量评表

承包人

- 分部工程中的全部分项工程已完工，并全部进行了资料自评

- 质量评定表填写完毕，承包人及专职质检员签字

- 实测数据统计准确

审查分部工程

质量自评表

监理

- 各项统计是否正确；2、质量评定等级是否符合要求；3、符合要求后总监签字。

提交交工验收申请报告，

单位工程质量评定表、质量评表

承包人

- 单位工程已完工；2、交验资料整理完毕

审查单位工程质量评定表；工程交工初步验收

监理、业主、设计、                 承包人

- 工程已完工

- 监理办已提交质量评价报告

- 交工资料基本齐全

- 初步验收合格

- 工程各方对质量已达成共识

- 工程已具备交工验收条件

交工验收、签署单位工程质量评定表

监理、业主、设计、承包人

- 业主组织交工验收

- 工程各方对工程作出评价，并签定工程质量评定意见

- 承包人提交竣工资料

- 业主向承包人颁发交工证书

- 监理办进行监理工作总结

向政府质监部门提交交工报告

业主

审查批准单位工程质量等级

政府质监部门

项目法人

- 交工报告应全面、简练、明确

- 提交工程管理各方签字的质量评定表

参与交工验收现场检查检测

审批承包人保修期工作计划

签发交工证书

接收交工验收申请报告

监督

检查

计划

实施

交工

结算

计量

支付

资料

移交

工程

监理

报告

受理保修期终止申请

提交检查和评价报告

竣工验收

签发保修期终止证书

签发最终支付证书